Załącznik nr 9 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH, PODLEGAJĄCYCH

WARUNKOM PRZETARGOWYM - DLA OBIEKTU UŻYTKU PUBLICZNEGO W KOLBASKOWIE.

NAZWA INWESTCJI: ROBOTY REMONTOWE , BUDOWLANE. POSADZKARSKIE, ELEKTRYCZNE, HYDRAULICZNE, MALARSKIE WYKOŃCZENIOWE.

LOKALIZACJA: GMINA KOLBASKOWO. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA NA PRACE BUDOWLANE :

WARUNKI ZAWARTE W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM.

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBÓT: ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH. BUDOWNICTWO OGÓLNE. TOM 1 , CZĘSC 4 , NORMAMI BRANŻOWYMI , DLA POSZCZEGOLNYCH RODZAII ROBÓT.

UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW:

ZGODNIE Z NORMA. BRANZOWĄ , DOTYCZĄCĄ BUDOWNICTWA UZYTKU PUBLICZNEGO ( SZKOŁY).

POŚWIADCZENIA JAKOŚCI  MATERIAŁOWEJ: PRZEDLOŻONE CERTYFIKATY JAKOSCIOWE MATERIALÓW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU , ZGODNE Z ICH ZASTOSOWANIEM.

PRZEDMIAR ROBÓT: ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM DO WARUNKÓW PRZETARGU OBMIAREM ROBÓT.

UWARUNKOWANIA SZCZEGOLOWE INWESTYCJI: OPIS ROBÓT REMONTOWYCH, Z ICH TECHNOLOGIĄ WYKONANIA.

-2-

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POSADZKARSKICH.

Nie wstępują zalecenia dotyczące szczególnych uwarunkowań robót budowlanych dla posadzek typu: posadzki antyelektrostatyczne , chemoodporne.

Nie wstępuje konieczność wykonania szczegółowych rysunków , przekroi konstrukcji podłóg , przejść instalacyjnych.

Występuje wymóg wykonania szczelin dylatacyjnych.

Nie zachodzi konieczność wykonania posadzek z zastosowaniem wzorów 0 szczególnych walorach estetycznych.

Wykonywanie podkładów podłogowych z wykorzystaniem samopoziomujących mas typu np. ATLAS TERPLAN N i R.

Zalecenia wykonawcze: do zastosowań wewnętrznych. Grubość warstwy podkładu od 2 do 10 mm musi być nanoszona ręcznie. Przy grubości powyżej 10 mm zastosować ATLAS TERPLAN R.

Należy uwzględnić konieczność wykonania podkładu na trudnym podłożu, gdzie może wstąpić  konieczność wzmocnienia podłoża siatką  z włókna szklanego , a także konieczność oddylatowania ścian od podłóg elastycznych dylatacją brzegową.

Należy uwzględnić konieczność dokładnego oczyszczenia powierzchni , bez jej skuwania , co może spowodować jej osłabienie , lecz metodą poprzez dłutowanie , śrutowanie.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót posadzkarskich narzucają konieczność naniesienia warstwy emulsji gruntującej typu np. ATLAS UNI_ GRUNT PLUS, która ma na celu zwiększenie przyczepności do podłoża posadzki , oraz zmniejszy zużycie materiałowe.

Należy uwzględnić konieczność odizolowania ścian od podłoża za pomocą samoprzylepnych taśm dylatacyjnych typu ATLAS TD 8/70. Dylatacje brzegowe izolują podłogi od ścian, oraz kompensują ruchy warstw podłogi podczas wiązana zaprawy , oraz w trakcie jej użytkowania.

Dla powierzchni wielkogabarytowych musi być zachowana zasada tepowania, aby zachować  jakość podłoży.

DYLATACJE W KONSTRUKCJACH PODŁOŻY.

Według uwarunkowań zawartych w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Tom 4, Dz. 25, roz. 2.8 - w konstrukcjach podłóg powinny

-3-

być uwzględnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne , przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne występują w miejscach dylatacji budynku , oraz w miejscach w których zachodzi konieczność wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów.

Szczeliny izolacyjne stosuje się w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcyjnych budynku ( schody , ściany), oraz oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża, albo posadzki od podłoża.

Szczeliny izolacyjne muszą występować w miejscach zmiany grubości podkładu , oraz w miejscu styku dla rożnych konstrukcji podłóg.

Obszar objęty polem jednorodnej struktury materiałowej nie może przekraczać 36,0 m2 powierzchni.

Materiały użyte do wykonywania podkładów wyrównujących muszą posiadać atesty, certyfikaty , odpowiadać  Normom Branżowym.

Stolarka drzwiowa : Do zastosowania stolarka drzwiowa drewniana , pełna, jednodzielna , z litego drewna , wraz z ościeżnicami. W komplecie zamek i klamka.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki . Rama wraz z wypełnieniem obłożona dwustronnie płytą HDF.

PROFIL KRAWĘDZI SKRZYDŁA

Profil  krawędzi skrzydła „K“. Oba boki oraz górna krawędź skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.

POKRYCIE

Skrzydło jest pokryte okleiną w kolorze olcha. Ramka MDF oklejona w kolorze skrzydła. Drabinka i szpros (z PCV) w kolorze skrzydła.

Oprawy oświetleniowe sufitowe, metalowe, typu RASTRY.

Wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe typu TARKET , bez warstwy izolacyjnej, łączone poprzez zgrzewanie.

Wykładzina elastyczna PVC homogeniczna prasowana o następujących parametrach technicznych:

Grubość całk. -2,0mm , Grubość warstwy użytkowej -2,0mm

Gwarancja min. 15 lat

Klasa 34/43

Odporność na ścieranie - Grupa T

Ciężar - max. 2,65kg/mkw

Wgniecenie resztkowe - max. 0,04mm

Odporność na poślizg - klasa DS

Dynamiczny współczynnik tarcia 0,37/0,34

Zabezpieczenie powierzchni -PUR

Farby emulsyjne: do zastosowań wewnętrznych, typu POLINIT.

Farby olejne : do zastosowań wewnętrznych , ogólnego stosowania , typu CIESZYNKA, lub 0 podobnych parametrach.

Gips szpachlowy : wolnowiążący , stosowany jako podkład pod warstwy malarskie , typu GIPSAR , lub 0 podobnych parametrach.

Odbiory poszczególnych etapów robót: poprzez zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru, lub osoby upoważnionej przez Inwestora.

Odbiór końcowy : Dostarczenie Inwestorowi atestów na zastosowane wyroby , poświadczeń odbioru poszczególnych etapów robót. Zafakturowanie według warunków Umowy.